## Slide 1
FACTORES ATMOSFÉRICOS EN LA DEGRADACIÓN DE ENLACES SATELITALES
Modelado, Simulación y Validación Experimental en Bandas C a Ka
Trabajo Final — Información y Comunicaciones
Carrera: Ingeniería Informática
Universidad Nacional Arturo Jauretche
Simulación Web Interactiva + Investigación Académica
Junio 2026

## Slide 2
AGENDA DE LA PRESENTACIÓN
AGENDA DE LA PRESENTACIÓN
1. Objetivos del trabajo
2. La atmósfera terrestre y su impacto en las telecomunicaciones
3. Mecanismos de atenuación atmosférica (gases, nubes, lluvia)
4. Investigación de referencia: Oros Molina (2010) — Cochabamba, Bolivia
5. Presupuesto de enlace satelital (Link Budget)
6. Modelos ITU-R implementados en la simulación
7. Simulación web interactiva: arquitectura y tecnologías
8. Configuraciones satelitales preestablecidas (10 presets)
9. Condiciones climáticas simuladas (7 escenarios)
10. Artículo complementario: Kalaivaanan et al. (2020) — Banda Ka en trópicos
11. Relación con los temas vistos en la materia
12. Aplicaciones reales: Starlink, GPS, OneWeb, Intelsat, ViaSat
13. Conclusiones y trabajo futuro
AGENDA DE LA PRESENTACIÓN

## Slide 3
OBJETIVOS
Objetivo general y específicos del trabajo
OBJETIVO GENERAL
Analizar la influencia de los factores atmosféricos (absorción de gases, atenuación por nubes y por lluvia) sobre la calidad de enlaces satelitales en bandas L, C, X, Ku y Ka, empleando modelos ITU-R.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Revisar la investigación de Oros Molina (2010) sobre atenuación atmosférica en banda C (4 GHz) en Cochabamba, Bolivia.
Implementar una simulación web interactiva de comunicaciones satelitales que permita modificar condiciones climáticas y parámetros del enlace.
Definir configuraciones satelitales preestablecidas con frecuencias y potencias reales (GPS, VSAT, DBS, HTS).
Validar que los resultados de la simulación sean consistentes con los datos experimentales de la literatura científica.
Analizar las diferencias de comportamiento entre bandas bajas (L, C) y altas (Ku, Ka) frente a condiciones adversas.
OBJETIVOS
Objetivo general y específicos del trabajo

## Slide 4
BANDAS DE FRECUENCIA Y TIPOS DE ÓRBITA
Fundamentos para el diseño de enlaces satelitales — Información y Comunicaciones
BANDAS DE FRECUENCIA (IEEE)
Banda | Rango | Aplicaciones típicas | Sens. atmosférica
UHF | 0.3 – 1 GHz | TV, radio, telemetría | Muy baja
L | 1 – 2 GHz | GPS, GNSS, telefonía sat. | Casi inmune
S | 2 – 4 GHz | Radar, comunicación móvil sat. | Muy baja
C | 4 – 8 GHz | Broadcast TV, VSAT, Intelsat | Baja (<2% degrad.)
X | 8 – 12 GHz | Observación terrestre, radar | Moderada
Ku | 12 – 18 GHz | DBS, VSAT, Starlink DL | Vulnerable a lluvia
K | 18 – 27 GHz | Enlaces de feeder, radar | Alta sensibilidad
Ka | 27 – 40 GHz | HTS, ViaSat, sat. alta capacidad | Muy vulnerable (>70 dB)
V | 40 – 75 GHz | 5G/6G sat., mmWave | Extrema
TIPOS DE ÓRBITA
LEO
Low Earth Orbit
200 – 2.000 km
• Menor latencia (~5-15 ms por salto).
• Menor potencia necesaria (cercanía).
• Se necesitan constelaciones (cientos/miles).
• Ej: Starlink, OneWeb, ISS, observación terrestre.
MEO
Medium Earth Orbit
2.000 – 35.786 km
• Latencia media (~50-100 ms).
• Cobertura con 8-24 satélites.
• Ideal para navegación global.
• Ej: GPS (20.200 km), GLONASS, Galileo.
GEO
Geostationary Orbit
35.786 km
• Satélite fijo respecto a la Tierra.
• Cobertura de ~1/3 del planeta con 1 satélite.
• Alta latencia (~250 ms por salto).
• Ej: Intelsat, SES, BRASILSAT B3, ViaSat-3.
RELACIÓN FRECUENCIA-ÓRBITA: A mayor frecuencia, mayor ancho de banda disponible, pero mayor atenuación atmosférica. A mayor altitud orbital, mayor cobertura pero mayor latencia y pérdida por espacio libre (FSPL).

## Slide 5
LA ATMÓSFERA TERRESTRE
Capas atmosféricas y su influencia en las telecomunicaciones
EXOSFERA
>700 km
Gases muy tenues. Sin efecto en señales de RF.
TERMOSFERA
80–700 km
Absorbe rayos X y UV. Ionización afecta señales de muy baja frecuencia.
MESOSFERA
50–80 km
Meteoros se desintegran. Baja densidad. Efecto despreciable.
ESTRATOSFERA
10–50 km
Capa de ozono. Aire seco y estable. Mínima atenuación.
TROPOSFERA
0–10 km
Contiene el 75% de la masa atmosférica. Fenómenos meteorológicos: lluvia, nubes, niebla, nieve.
CONCLUSIÓN: La troposfera es la única capa que afecta significativamente las comunicaciones satelitales en bandas de microondas.

## Slide 6
MECANISMOS DE ATENUACIÓN ATMOSFÉRICA
Los tres fenómenos principales según la ITU-R
ABSORCIÓN POR GASES ITU-R P.676
El oxígeno (O₂) y el vapor de agua (H₂O) absorben energía electromagnética. Picos de absorción: O₂ en 60 GHz y 118 GHz; H₂O en 22, 183 y 325 GHz. A bajas frecuencias (L, C) el efecto es mínimo; en Ka se vuelve significativo.
ATENUACIÓN POR NUBES ITU-R P.840
Gotas de agua líquida suspendidas dispersan y absorben la señal. La severidad depende del contenido de agua líquida (g/m³). En banda C < 0.2 dB; en banda Ka puede superar 1 dB.
ATENUACIÓN POR LLUVIA ITU-R P.838
El fenómeno más perjudicial. Ley potencial: γ = k · R^α. La atenuación crece drásticamente con la frecuencia porque las gotas dispersan más cuando su tamaño ≈ λ.
FENÓMENOS ADICIONALES
• Capa fundente (melting layer): atenuación donde nieve/hielo se derriten en gotas de lluvia a 0 °C (~500 m de espesor).
• Centelleos troposféricos: fluctuaciones rápidas por cambios en el índice de refracción de la troposfera.
• Desvanecimiento por ángulo bajo de elevación: significativo cuando el ángulo < 5°.

## Slide 7
INVESTIGACIÓN DE REFERENCIA
Oros Molina (2010) — Estudio de factores atmosféricos en Cochabamba, Bolivia
DATOS DEL ESTUDIO
Autora:
Rossio Nathaly Oros Molina — Universidad Católica Boliviana San Pablo
Enlace:
COMTECO — Satélite BRASILSAT B3 (banda C, 4 GHz bajada)
Ubicación:
Cochabamba, Bolivia — 17.38° S, 66.17° O, 2587 m.s.n.m.
Antena:
7 m de diámetro, ángulo de elevación 61.06°
Periodo:
2003–2007 — Datos meteorológicos de estación Sarco del SENAMHI
Método:
6 modelos de atenuación implementados en MATLAB
RESULTADOS PRINCIPALES
Fenómeno atmosférico | Atenuación máxima | Periodo
Capa fundente | 0.6548 dB | Verano 2003 / Otoño 2006
Nubes | 0.1814 dB | Verano 2003
Lluvia | 0.0797 dB | Verano 2003 / Otoño 2006
Gases | 0.0470 dB | Verano 2003
Centelleos | 0.0428 dB | Verano / Otoño 2003
TOTAL ATMOSFÉRICA | 2.01% degradación | Verano 2003
CONCLUSIÓN CLAVE: En banda C (4 GHz), en Cochabamba, los fenómenos atmosféricos producen una degradación inferior al 2%. → La banda C es robusta para comunicaciones satelitales en condiciones adversas. → Pero a frecuencias superiores (Ku, Ka) los efectos serían mucho más severos.

## Slide 8
PRESUPUESTO DE ENLACE SATELITAL
Link Budget — El balance de potencia entre transmisor y receptor
ECUACIÓN FUNDAMENTAL
Prx = Ptx + Gtx + Grx − Atotal
Atenuación total:
Atotal = FSPL + Agases + Alluvia + Anubes
Espacio libre (FSPL):
FSPL = 20·log₁₀(d) + 20·log₁₀(f) + 20·log₁₀(4π/c)
Relación señal/ruido:
SNR = Prx − N | N = 10·log₁₀(k·T·B) + 30
Energía por bit:
Eb/N₀ = C/N₀ − 10·log₁₀(Rb)
Margen de enlace:
Margen = Eb/N₀ − Eb/N₀umbral (umbral QPSK: 8.5 dB)
Shannon-Hartley:
C = B · log₂(1 + SNR)
VAR. CLAVE DEL SISTEMA
k = 1.38×10⁻²³ J/K (Boltzmann) | Tsis = Tref·(10^(NF/10)−1) + Tamb + 273.15 | Rb = tasa de bits | B = ancho de banda

## Slide 9
MODELOS DE ATENUACIÓN IMPLEMENTADOS
Versiones simplificadas pero físicamente fundamentadas de las recomendaciones ITU-R
Atenuación por Gases ITU-R P.676
• Suma de atenuación por O₂ (Ao) y vapor de agua (Aw).
• Ao crece linealmente por tramos con la frecuencia.
• Aw ∝ ρ · (f/20)² — ρ = densidad de vapor (g/m³).
• El vapor de agua es el principal contribuyente variable — validado por Oros (2010).
Atenuación por Lluvia ITU-R P.838
• Ley potencial: γ = k · R^α (R en mm/h).
• Tabla de coeficientes (k, α) interpolados para {1, 10, 30, 50, 100} GHz.
• Longitud efectiva del trayecto depende del ángulo de elevación (máx. 10 km).
• <0.08 dB a 4 GHz; >70 dB a 30 GHz con tormenta.
Atenuación por Nubes ITU-R P.840
• Coeficiente Kl con forma gaussiana centrada en 20 GHz.
• Modulado por contenido de agua líquida (L, en g/m³).
• Tormenta con L = 3.0 g/m³ a 30 GHz → ~0.6 dB.
• Banda C con nubes densas → <0.2 dB.
El clima afecta el enlace por DOS vías: aumentando la atenuación atmosférica Y elevando la temperatura de ruido del sistema (Tsis).

## Slide 10
SIMULACIÓN WEB INTERACTIVA
Tecnologías, arquitectura y funcionalidades del simulador 3D
STACK TECNOLÓGICO
▸ React 19 + TypeScript — Interfaz de usuario reactiva y tipada.
▸ Three.js + React Three Fiber + Drei — Renderizado 3D de Tierra, satélites, estaciones y atmósfera.
▸ Zustand — Manejo de estado global para simulación y UI (simulationStore, uiStore).
▸ Vite — Build tool ultrarrápido para desarrollo y producción.
▸ 95 tests automatizados — Suite de pruebas que validan consistencia matemática y física.
COMPONENTES PRINCIPALES
▸ Motor de física orbital — Cálculo de posiciones Keplerianas (LEO/MEO/GEO).
▸ Motor de atenuación atmosférica — Gases, lluvia y nubes (ITU-R).
▸ Motor de comunicación — Envío/recepción de mensajes con propagación realista.
▸ Link Budget en tiempo real — SNR, Eb/N₀, margen, capacidad del canal.
▸ Visualización 3D — Tierra texturizada, estrellas, nubes, lluvia, nieve, enlaces.
INTERFAZ DE USUARIO
• Toolbar: selección de presets, clima, velocidad de simulación.
• WeatherControl: 7 condiciones climáticas configurables.
• TelemetryPanel: datos de telemetría en tiempo real.
• MessageComposer: envío de mensajes tierra ↔ satélite.
• MessageLog: registro de mensajes enviados/recibidos.
• Link Budget: FSPL, SNR, Eb/N₀, margen, C/No.
• Legend: leyenda de elementos en la escena 3D.
VISTA 3D INTERACTIVA
• Cámara orbital con zoom, pan y rotación.
• Tierra con textura realista y atmósfera.
• Partículas de clima (lluvia, nieve).
• Enlace de comunicación visual entre nodos.

## Slide 11
CONFIGURACIONES SATELITALES PREESTABLECIDAS
10 presets con frecuencias y potencias reales — organizados por tipo de órbita
LEO — Órbita Baja (200-2000 km)
Preset | Frec. | Pot. TX | BW
C-band 4 GHz | 4 GHz | 10 W | 10 MHz
X-band 8.2 GHz | 8.2 GHz | 15 W | 20 MHz
Ku-band 12 GHz | 12 GHz | 10 W | 10 MHz
Ka-band 30 GHz | 30 GHz | 5 W | 50 MHz
MEO — Órbita Media (2000-35786 km)
Preset | Frec. | Pot. TX | BW
L-band 1.575 GHz | 1.575 GHz | 25 W | 2 MHz
C-band 5 GHz | 5 GHz | 25 W | 10 MHz
Ku-band 14 GHz | 14 GHz | 25 W | 15 MHz
GEO — Geoestacionaria (35786 km)
Preset | Frec. | Pot. TX | BW
C-band 4 GHz | 4 GHz | 50 W | 36 MHz
Ku-band 12 GHz | 12 GHz | 50 W | 36 MHz
Ka-band 30 GHz | 30 GHz | 100 W | 100 MHz
VALIDACIÓN EXPERIMENTAL DE LOS PRESETS
• C-band 4 GHz LEO/GEO: Validado por Oros (2010) — COMTECO/BRASILSAT B3. Margen >20 dB en todas las condiciones.
• Ka-band 30 GHz: Falla correctamente en tormenta (>70 dB de atenuación por lluvia). Consistente con Kalaivaanan et al. (2020).
• L-band 1.575 GHz (GPS): Virtualmente inmune al clima. Atenuación <0.05 dB en todos los escenarios.
• No se permiten valores libres: solo frecuencias y potencias con comportamiento experimentalmente validado.

## Slide 12
CONDICIONES CLIMÁTICAS SIMULADAS
7 escenarios meteorológicos con parámetros basados en Oros (2010) y literatura ITU-R
Condición | Lluvia (mm/h) | Vapor (g/m³) | Nubes (g/m³) | Temp (°C) | Efecto esperado en banda Ka
☀ Despejado | 0 | 7.5 | 0 | 15 | Sin atenuación. Señal óptima.
🌦 Lluvia ligera | 2.5 | 10 | 0.3 | 12 | Atenuación leve. Margen amplio.
🌧 Lluvia moderada | 12.5 | 15 | 0.8 | 10 | Degradación notable. Margen reducido.
🌧 Lluvia intensa | 25 | 20 | 1.5 | 8 | Atenuación severa. Posible interrupción.
⛈ Tormenta | 50 | 25 | 3.0 | 6 | >70 dB de atenuación. Enlace caído.
🌫 Niebla | 0 | 5 | 0.5 | 10 | Atenuación por nubes. Sin lluvia.
❄ Nieve | 5 | 5 | 0.2 | −2 | Moderada. Similar a lluvia ligera.
IMPACTO POR BANDA DE FRECUENCIA
Banda L (1-2 GHz): Virtualmente inmune. Atenuación <0.05 dB en tormenta. Ideal para GPS/GNSS.
Banda C (4-8 GHz): Robusta. Degradación <2% incluso en tormenta. Preferida para broadcast en regiones tropicales.
Banda Ku (12-18 GHz): Vulnerable. Margen reducido en lluvia moderada. Requiere 3-5 dB extra. Usada en Starlink/OneWeb.
Banda Ka (27-40 GHz): Muy vulnerable. >70 dB de atenuación en tormenta → interrupción total. Requiere 15-20 dB de margen.

## Slide 13
ARTÍCULO CIENTÍFICO COMPLEMENTARIO
Kalaivaanan et al. (2020) — Banda Ka en regiones tropicales (Malasia)
REFERENCIA
Kalaivaanan, P. M. et al. (2020). Evaluation of ka-band rain attenuation for satellite communication in tropical regions through a measurement of multiple antenna sizes. IEEE Access, 8, 123776-123787.
RESUMEN DEL ESTUDIO
• Investigación de atenuación por lluvia en banda Ka (26-40 GHz) en Malasia (clima tropical con precipitaciones intensas frecuentes).
• Mediciones experimentales con antenas de 0.6 m, 0.77 m y 1.2 m.
• Se compararon 3 modelos: ITU-R P.618 estándar, ITU-R modificado y DAH.
• El modelo ITU-R estándar SUBESTIMA la atenuación en condiciones tropicales.
• El modelo ITU-R modificado presenta el MEJOR AJUSTE a las mediciones.
• Se registraron atenuaciones >15 dB durante tormentas tropicales.
• Conclusión: se requieren márgenes de lluvia de 15-20 dB para garantizar disponibilidad >99.5%.
CONTRASTE OROS vs KALAIVAANAN
Oros (2010) — Cochabamba, Bolivia:
Banda C (4 GHz)
Clima templado de altura
Atenuación total < 2%
Banda C = robusta
Kalaivaanan (2020) — Malasia:
Banda Ka (26-40 GHz)
Clima tropical
Atenuación > 15 dB en tormenta
Banda Ka = muy vulnerable
➤ Ambos resultados son correctamente reproducidos por nuestra simulación.

## Slide 14
RELACIÓN CON LOS TEMAS DE LA MATERIA
Información y Comunicaciones — Ingeniería Informática — Universidad Nacional Arturo Jauretche
PROPAGACIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS
La ecuación de Friis para espacio libre (FSPL) es la base del presupuesto de enlace. Se modela la atenuación por distancia y frecuencia y se incorporan las pérdidas atmosféricas.
MODULACIÓN DIGITAL Y UMBRAL Eb/N₀
Umbral Eb/N₀ = 8.5 dB para QPSK con BER ≈ 10⁻⁵, estándar en comunicaciones satelitales. El margen de enlace determina la viabilidad de la comunicación.
RUIDO Y FIGURA DE RUIDO
Temperatura equivalente de ruido (Tsis) usando NF = 3 dB y temperatura de antena. El clima eleva Tsis, degradando adicionalmente el enlace.
TEOREMA DE SHANNON-HARTLEY
C = B·log₂(1+SNR) determina la capacidad máxima del canal. Implementado en la simulación como indicador de throughput máximo.
BANDAS DE FRECUENCIA
Caracterización completa de bandas L, S, C, X, Ku, K, Ka y V con aplicaciones típicas y limitaciones atmosféricas. Mapeo a servicios reales.
BALANCE DE ENLACE COMPLETO
Metodología integral: ganancias, pérdidas (FSPL + atmosféricas), márgenes, SNR, Eb/N₀, C/N₀, Doppler shift, propagation delay y criterios de viabilidad.

## Slide 15
APLICACIONES REALES EN LA INDUSTRIA
Casos de uso de cada banda de frecuencia en sistemas satelitales operativos
STARLINK (SpaceX)
LEO · Ku/Ka · 12 GHz
Constelación de miles de satélites. Sufre degradación en tormentas pero compensa con densidad y beamforming. Downlink en Ku-band.
GPS (EE.UU.)
MEO · L-band · 1.575 GHz
Virtualmente inmune al clima. Atenuación atmosférica <0.01 dB/km. La elección de banda L garantiza disponibilidad 24/7.
ONEWEB
LEO · Ku-band
Similar a Starlink en vulnerabilidad climática. Requiere margen de enlace de 3-5 dB para compensar lluvia moderada.
SES / INTELSAT
GEO · C-band · 4 GHz
Broadcasting en regiones tropicales. Banda C elegida por su alta resiliencia a la lluvia — validado por Oros (2010).
VIASAT-3
GEO · Ka-band · 30 GHz
1 Tbps de capacidad. Alta frecuencia = más ancho de banda pero requiere sitios de uplink con margen de lluvia de hasta 10 dB.

## Slide 16
CONCLUSIONES
Síntesis de los hallazgos del trabajo
a) DEPENDENCIA FRECUENCIAL
La atenuación atmosférica depende críticamente de la frecuencia. Banda C (4 GHz): degradación <2% en las peores condiciones. Banda Ka (30 GHz): >70 dB de atenuación en tormenta → interrupción total.
b) VALIDACIÓN EXPERIMENTAL
Los resultados coinciden con Oros (2010) para banda C y con Kalaivaanan et al. (2020) para banda Ka. La simulación reproduce fielmente los modelos ITU-R P.676, P.838 y P.840.
c) INMUNIDAD DE BANDA L
La banda L (1.575 GHz, GPS) es virtualmente inmune a condiciones atmosféricas. Atenuación <0.05 dB en todos los escenarios. Esto explica por qué los sistemas GNSS operan en esta banda.
d) ROBUSTEZ DE BANDA C
La banda C mantiene margen positivo (>20 dB) en todas las condiciones climáticas. Es la banda preferida para servicios críticos en regiones con alta pluviosidad.
e) DISEÑO DE LA SIMULACIÓN
10 configuraciones preestablecidas cubren órbitas y bandas relevantes. Presets con valores reales validados. 95 tests automatizados confirman la consistencia del sistema.

## Slide 17
TRABAJO FUTURO
Extensiones y mejoras propuestas para la simulación
MODELOS DE ATENUACIÓN MÁS DETALLADOS
Incorporar capa fundente (melting layer) y centelleos troposféricos para completar los 6 modelos de Oros (2010).
BANDAS SUPERIORES (V, W, mmWave)
Extender la simulación a frecuencias >40 GHz para aplicaciones 5G/6G satelitales y enlaces ópticos.
MÚLTIPLES ESTACIONES TERRENAS
Añadir soporte para handover entre gateways y diversidad de sitios como estrategia de mitigación de lluvia.
MÁS MODELOS DE PREDICCIÓN
Implementar ITU-R modificado y DAH para comparación con el modelo estándar en escenarios tropicales.
INTERFERENCIA INTER-SATELITAL
Modelar interferencia entre satélites de una misma constelación (relevante para Starlink/OneWeb).
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ABIERTAS
• Calibración de modelos ITU-R con datos meteorológicos locales de Argentina (SMN).
• Estudio comparativo del impacto atmosférico en constelaciones LEO vs satélites GEO.
• Integración con herramientas profesionales como STK (Systems Tool Kit) de Ansys.
• Extensión a enlaces inter-satelitales (ISL) con láser para comunicaciones ópticas en espacio libre.

## Slide 18
BIBLIOGRAFÍA
Referencias académicas y técnicas utilizadas en el trabajo
▸ Oros Molina, R. N. (2010). Estudio de los factores atmosféricos que influyen en la degradación de calidad de un enlace satelital. ACTA NOVA, 4(4), 553-567.
▸ Kalaivaanan, P. M. et al. (2020). Evaluation of ka-band rain attenuation for satellite communication in tropical regions. IEEE Access, 8, 123776-123787.
▸ Ippolito, L. J. (1989). Propagation Effects Handbook for Satellite Systems Design (4th ed.). NASA Reference Publication 1082.
▸ ITU-R Recommendation P.676-13 (2022). Attenuation by atmospheric gases and related effects. ITU, Geneva.
▸ ITU-R Recommendation P.838-3 (2005). Specific attenuation model for rain for use in prediction methods. ITU, Geneva.
▸ ITU-R Recommendation P.840-9 (2023). Attenuation due to clouds and fog. ITU, Geneva.
▸ ITU-R Recommendation P.618-8 (2003). Propagation data and prediction methods required for the design of Earth-space telecommunication systems. ITU, Geneva.
▸ Ukommi, U. et al. (2023). Evaluation of rainfall rates and rain-induced signal attenuation in South-South Nigeria. Nigerian Journal of Technology, 42(1), 89-96.
▸ Alozie, E. et al. (2022). A review on rain signal attenuation modeling, analysis and validation techniques. Sustainability, 14(6), 3487.

## Slide 19
¡MUCHAS GRACIAS!
¿Preguntas?
Trabajo Final — Información y Comunicaciones
Ingeniería Informática — Universidad Nacional Arturo Jauretche
Junio 2026